## Slide 1: I TERREMOTI

## Slide 2
Sono eventi naturali ed imprevedibili. Causati, per la maggior parte dei casi, dallo scontro, in alcune zone del pianeta, di blocchi della crosta terrestre, chiamate placche tettoniche.
tanti ogni giorno, benché di piccola entità
caratterizzati da: epicentro, profondità (ipocentro), magnitudo e intensità.

## Slide 4: Sismometri pubblici
sismometri pubblici: 400 in italia
calcoli lunghi per determinare: epicentro, profondità (ipocentro) e magnitudo in base alla forma delle onde
il terremoto deve finire prima di poter iniziare i calcoli
dati diffusi dopo 15-30 minuti su internet

## Slide 5: SeismoCloud
i sismometri che rilevano una vibrazione la segnalano
algoritmo: se ci sono molte segnalazioni contemporanee da una stessa zona ==> è un terremoto
il server invia una notifica sullo smartphone delle persone residenti nelle zone coinvolte dal terremoto (early warning)

## Slide 6: Sismometri fissi
poco precisi
realizzabili in casa
primo modello, Intel galileo.
come è fatto: accelerometro,micro controllore,
connessione per la rete.
più preciso se fissato al muro

## Slide 7: Sismometri mobili
App sismometro
Uso dell’accelerometro interno a ogni smartphone
si accende quando è appoggiato su un tavolo
scelta della provincia per ricevere la notifica se c’è un terremoto nella tua provincia
versione iPhone e Android

## Slide 8: Sismometri Fissi/Mobili

## Slide 9: Arduino

## Slide 10: Fronte/retro del traslatore di livello fai-da-te a 2 canali

## Slide 11: Traslatore bidirezionale di livello logico realizzato con due BJT
Configurato come due cani che si mordono la coda a vicenda
collegamento di due transistor che fornisce una variazione bidirezionale del livello logico (canale bidirezionale)
Figura 1

## Slide 12
Un ritardo nell’uscita dalla saturazione dei BJT provoca un rallentamento sul fronte di discesa , creando quindi un limite di prestazione sulla velocità di commutazione
Figura 2

## Slide 13: Moduli traslatori bidirezionali a più canali
Si basano sui transistor MOS BSS138
Sono moduli che si acquistano già pronti
Si devono solo saldare i piedini o i fili
Hanno la pedinatura che permette l’inserimento a pressione in una breadboard

## Slide 14
I2Cdev library collection
MPU6050 I2C device classBased on InvenSense MPU-6050 register map document rev. 2.0, 5/19/2011 (RM-MPU-6000A-00)
Contiene una libreria molto completa per la gestione del modulo accelerometro MPU6050.
Nei prototipi è stata drasticamente privata di molte funzioni non ritenute essenziali per chiarezza e per risparmiare spazio.
Sito: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino

## Slide 15: Librerie di sviluppatori terzi adoperate
WeeESP8266
Una libreria per Arduino che fornisce una maniera semplice per manipolare il modulo ESP8266.
Il codice sorgente può essere scaricato dal seguente link: https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_WeeESP8266.
Particolarità: occupa molto spazio in memoria RAM, presumibilmente più rapida.

## Slide 16
ESP8266wifi
A simple ESP8266 Arduino library with built in re-connect functionality. https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
Particolarità: comandi AT memorizzati su area istruzioni per risparmiare spazio per i dati (tramite direttiva PROGMEM)
Fishino libraries
Librerie della scheda arduino compatibile con il modulo WIFI ESP8266 integrato on board.
Utilizzata per ottenere riferimenti per creare un wrapper della libreria ESP8266wifi che esponga le funzioni usuali delle librerie del modulo Etherner Shield di Arduino.
Scaricabile presso: arduinohttp://fishino.it/en/download/

## Slide 17: Prototipi realizzati:
Particolarità:
utilizzano l'accelerometro digitale MPU6050
si collegano ad internet tramite il modulo wifi ESP8266
implementano l'algoritmo rilevatore di soglia del prototipo seismocloud basato su raspberry/Galileo.
Le librerie necessarie (integrate e rimaneggiate rispetto alle originali) sono già incluse nelle cartelle dei prototipi.
Mancanze:
attualmente non comunica al server la magnitudo dei terremoti ma si limita a mostrarla in locale.

## Slide 18
seismocloudArduinoUno
utilizza le librerie WeeESP8266. Attualmente è incompleto perchè il suo sviluppo è stato momentaneamente abbandonato poichè la libreria occupa relativamente eccessivo spazio in RAM (andrebbe più che bene per l'Arduino Mega basato su ATMEL 2560).
seismocloudArduinoUnoCorto
utilizza le librerie ESP8266wifi. È stato scelto perchè consuma minori risorse in RAM (più adatto per il meno costoso Arduino Uno).
Attualmente completo. Il tutto compila ma il prototipo al momento non è ancora completamente collaudato.

## Slide 19: Modulo adp-01
Ospita il modulo WiFi ESP8266
È alimentato con 5 V e fornisce i 3,3 V richiesti dal modulo WiFi (regolatore di tensione lineare).
Trasla i livelli di porte seriali e porte I2C del modulo
Possiede pedinature compatibili con una breadboard

## Slide 20: Dettagli:
L'adattatore incorpora anche alcuni resistori pull-up per le linee GPIO0 e GPIO2 in modo che nessun altro componente esterno è necessario per alimentare il modulo in modalità firmware " RUN" .
Altre resistenze adattano le tensioni di in/out di porta seriale e I2C
Basta collegare la linea Vin ( contrassegnati con " + " ) ad un alimentatore 5V in grado di fornire almeno 500 mA .

## Slide 22: Algoritmo rilevatore di soglia evento terremoto
void statistics::addValueToAvgVar(double val) {
elements++;
// https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_calculating_variance
double delta = val - partialAvg;
partialAvg += delta / elements;
partialStdDev += delta * (val - partialAvg);
if (elements > 1) {
quakeThreshold = partialAvg + (getCurrentSTDDEV() * getSigmaIter());
}
}